## Slide 1: VOIX SUR IP
TCHAMKO MBUGUA LAGHOM CHABRELL 4GTEL

## Slide 2: TOPOLOGIE

## Slide 3: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU SWITCH
Switch1(config)# vlan 10
Switch1(config-vlan)# name Voice
Switch1(config-vlan)#exit
Switch1(config)#int fa0/0
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport voice vlan 10
Switch1(config-if)#exit
Switch1(config)#int fa0/1
Switch1(config-if)#switchport mode access
Switch1(config-if)#switchport voice vlan 10
Switch1(config-if)#exit

## Slide 4: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU SWITCH
Switch1(config)# int fa0/2
Switch1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#end
Switch1#copy run start

## Slide 5: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU SWITCH
Switch2(config)# vlan 20
Switch2(config-vlan)# name Voice
Switch2(config-vlan)#exit
Switch2(config)#int fa0/0
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport voice vlan 20
Switch2(config-if)#exit
Switch2(config)#int fa0/1
Switch2(config-if)#switchport mode access
Switch2(config-if)#switchport voice vlan 20
Switch2(config-if)#exit

## Slide 6: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU SWITCH
Switch2(config)# int fa0/2
Switch2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
Switch2(config-if)#end
Switch2#copy run start

## Slide 7: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router1(config)#int fa0/0
Router1(config-if)#no sh
Router1(config-if)#int fa0/0.10
Router1(config-subif)#encapsulatio dot1q 10
Router1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router1(config-subif)#no sh
Router1(config-subif)#exit
Router1(config)#int fa0/1 (interface relier au deuxième router)
Router1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#no sh

## Slide 8: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router2(config)#int fa0/0
Router2(config-if)#no sh
Router2(config-if)#int fa0/0.20
Router2(config-subif)#encapsulatio dot1q 20
Router2(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router2(config-subif)#no sh
Router2(config-subif)#exit
Router2(config)#int fa0/1 (interface relier au deuxième router)
Router2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
Router2(config-if)#no sh

## Slide 9: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
Router1(config)#ip dhcp pool Voice
Router1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
Router1(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1
Router1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router1(dhcp-config)#end
Router1#copy run start
DHCP

## Slide 10: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.10.9
Router2(config)#ip dhcp pool Voice
Router2(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router2(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
Router2(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.20.1
Router2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router2(dhcp-config)#end
Router2#copy run start
DHCP

## Slide 11: REMARQUE
Pour mener a bien le projet il faut configurer l’heure au niveau du routeur et du switch
Il faut d’abord ce rassurer que les téléphones ont bien reçues leur address IP en tapant : Router#sh ip dhcp binding
Exemple de résultat :

## Slide 12: REMARQUE
Une fois fait, configurer l’heure avec la commande (sur le switch et le router) :
Router# clock set heure:minute:secondes jour mois(en anglais) année
Switch# clock set heure:minute:secondes jour mois(en anglais) année
    Exemple : Router# clock set 15:15:50 16 apr 2024
Vérification de l’heure :
- Router#sh clock
- Switch#sh clock

## Slide 13: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router1(config)#telephony-service
Router1(config-telephony)#max-dn 2
Router1(config-telephony)#max-ephones 2
Router1(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000
Router1(config-telephony)#create cnf-files
Router1(config)#ephone-dn 1
Router1(config-ephone-dn)#number 1010
Router1(config-ephone-dn)#name …..
Router1(config-ephone-dn)#exit
Telephony-service

## Slide 14: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router1(config)#ephone-dn 2
Router1(config-ephone-dn)#number 1020
Router1(config-ephone-dn)#name …..
Router1(config-ephone-dn)#exit
Router1(config)#ephone 1
Router1(config)#mac-address ( téléphone 1 )
Router1(config)#type 7960
Router1(config)#button 1:1

## Slide 15: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router1(config)#ephone 2
Router1(config)#mac-address (téléphone 2 )
Router1(config)#type 7960
Router1(config)#button 1:2

## Slide 16: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router2(config)#telephony-service
Router2(config-telephony)#max-dn 2
Router2(config-telephony)#max-ephones 2
Router2(config-telephony)#ip source-address 192.168.20.1 port 2000
Router2(config-telephony)#create cnf-files
Router2(config)#ephone-dn 1
Router2(config-ephone-dn)#number 2010
Router2(config-ephone-dn)#name …..
Router2(config-ephone-dn)#exit
Telephony-service

## Slide 17: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router2(config)#ephone-dn 2
Router2(config-ephone-dn)#number 2020
Router2(config-ephone-dn)#name …..
Router2(config-ephone-dn)#exit
Router2(config)#ephone 1
Router2(config)#mac-address (téléphone 3)
Router2(config)#type 7960
Router2(config)#button 1:1

## Slide 18: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router2(config)#ephone 2
Router2(config)#mac-address (téléphone 4)
Router2(config)#type 7960
Router2(config)#button 1:2

## Slide 19: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.1.2
Router1(config)#dial-peer voice 1 voip
Router1(config)#session target ipv4:192.168.20.1
Router1(config)#destination target 2…
Router1(config)#end
Router1#copy run start
Route

## Slide 20: CONFIGURATION-AU NIVEAU DU ROUTEUR
Router2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.1.1
Router2(config)#dial-peer voice 1 voip
Router2(config)#session target ipv4:192.168.10.1
Router2(config)#destination target 1…
Router2(config)#end
Router2#copy run start
Route

## Slide 21: END